Graf Maschinenhandel GmbH

Holzbearbeitungsmaschinen

Herrnzell 6

D - 82281 Herrnzell

Eurotec
16.03.09
GW/StM/OK-D/25
Manfred Kreidl
16.03.09

A N G E B O T	



Sehr geehrter Herr Graf,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage und unseren umseitig abgedruckten

Bedingungen bieten wir Ihnen freibleibend wie folgt an:

# Breitbandschleifmaschine WEBER LCE-1-1350 (K)

mit einem Schleifband für den Kalibrier-, Furnier und Lackzwischenschliff. Mit einer

konstanten Arbeitshöhe und in nachstehender Ausführung:

Schleifaggregate

Kombiaggregat	 - genutete Stahlkontaktwalze Ø 130 mm, für maßgenaues Kalibrieren

- mechanische Verstellung der Kontaktwalze für Körnungsausgleich

- pneumatische Abhebung der Kontaktwalze

- elektronisch gesteuerter Schleifschuh mit ISA-System 22/44

ISA	(Intelligente Schleifdruckanpassung)

- patentiertes Gliederdruckbalkensystem mit vollem Toleranzausgleich 
 	- Druckstückbreite 44 mm (in Längs- und Querrichtung beweglich)

- Universallamelle mit punktförmiger Ansteuerung für alle
  Schleifarbeiten (zwischen Furnier- und Massivholzschliff muss die
  Schleiflamelle nicht gewechselt werden)

- Toleranzausgleich +/- 1 mm

ISA-Control		- Hochauflösende Werkstückerkennung mit zwei Schaltrollen je 
	  Druckstück
- freie Beschickung komplexer Teileformen
- Mehrfachbeschickung mit geringem seitlichen Abstand

- Schleifintensität an allen Rändern individuell einstellbar

- Schleifdruck über Druckregler einstellbar

- vorschubgesteuertes Ein- und Aussetzen

Antrieb		- Schleifbandgeschwindigkeit von 18 m/s für hohe Abtragsleistung

- verschleißfreie Gleichstrombremsung

- selbstnachspannender Riemenantrieb

Bandsteuerung 	- automatischer Ausgleich ungleicher Schleifbandkantenlängen

- Schleifbandabtastung optisch berührungslos und selbstreinigend

auf Schleifbandwechselseite

- Feineinstellung der Oszillation auf Schleifbandwechselseite

- Bandablaufschalter links und rechts

Bedienung		- Touch Bedienterminal TP 177 s/w zum Einstellung und Speichern 
    			   aller elektrischen Funktionen mit 50 Programmspeicherplätzen

Überdicke		- Sicherheitsleiste am Maschineneinlass mit folgenden Funktionen:

- automatisches Abheben der Kontaktwalze und des
  Gliederdruckbalkens

- Vorschubabschaltung

Vorschub		- gummierte und gefederte Druckrollen vor und hinter der Schleifstation

- sicherer Werkstücktransport bei Mehrfachbeschickung durch

Drucklamellen mit Toleranzausgleich 
- hochwertiges Transportband aus Naturgummi

- Stufenlose Vorschubgeschwindigkeiten für Kalibrier- und Feinschliff

- Tischverlängerung von 400 mm am Ein- und Auslaß mit Rollen

Technische Daten:

Arbeitsbreite:	 1350	mm

Antrieb Aggregat:	11,0	kW

Antrieb Vorschub:	1,3 	kW

Antrieb Höhenverstellung:	0,55 	kW

Schleifbandgeschwindigkeit:	ca. 2 - 18 	m/s

Schleifbandabmessung (B x L):	 1370 x 2150	m/s

Transportbandabm. (B x L):	1350 x 3000	mm

Werkstückdicke (min./max.):	3-140 	mm

Arbeitshöhe (konstant):	850 	mm

Vorschubgeschwindigkeit:	2-12 	m/min

Druckbedarf:	5,5	bar

Anschluss Druckluft:	R3/8“

Betriebsspannung:	3x 400	Volt/N/PE50 Hz

Steuerspannung:	24 V 	DC

Verdrahtung:	gemäß 	IEC-Richtlinien

Farbanstrich: RAL 9002 weiß (Struktur), sowie	Ein- und Auslasstisch 	RAL 3001 rot

Sicherheitseinrichtungen entsprechend der CE-Norm

optimale Luftführung zur Einhaltung der TRK-Werte, 	staubgeprüft

Lackschleifpaket bestehend aus:

- Schleifbandausblasvorrichtung, Impulsgesteuert

- stufenlose Schleifbandgeschwindigkeit 2-18 m/sec.

- Transporttisch in Vakuumausführung (ohne Vakuumgebläse)

Komfortpaket bestehend aus:

- Touch Bedienterminal TP 177 s/w zum Einstellung und Speichern 
  aller elektrischen Funktionen mit 50 Programmspeicherplätzen

- Weber-AWDM automatische Dickeneinstellung am Maschineneinlass

mit Anfahrschalter zum problemlosen Messen von langen Werkstücken,

Zustellung programmierbar und automatischer Vorschub Start/Stop Steuerung

Preis der Maschine wie vorstehend

# WEBER LCE-1-1100 (K) - Arbeitsbreite 1100 mm	Euro 	34.200,00

# WEBER LCE-1-1350 (K) - Arbeitsbreite 1350 mm	Euro	36.000,00

Zusatzausrüstung (Auf Wunsch)

# Bürstenwalze mit 0,55 KW Antrieb 	Euro	2.400,00

Rosshaarbesatz gewährleistet eine staubfreie Oberfläche

# Vakuumkanal Absaugung an Maschinenoberkante	Euro	300,00

# Vakuumgebläse, 2,2 kW	Euro 	2.500,00

# Strukturbürste mit Antrieb 4,0 kW	Euro	4.700,00

(nicht in Verbindung mit Reinigungsbürste oder SB-Walze)

# Scotch-Brite-Walze mit Antrieb 1,1 kW	Euro	3.900,00

(nicht in Verbindung mit Reinigungsbürste oder Strukturbürste)

# ISA-System 22/22 am 2. Schleifaggregat	Euro	2.800,00

# Mehrpreis für Touch MP277 10,5“ (256 Farben),	Euro 	2.100,00

anstelle TP177, 5,5“ (schwarz-weiß)

# Tischverlängerung (klappbar)	Euro	2.000,00

# Unterbrechnungsfreie Stromversorgung für Oszillation	Euro	400,00

# Werkstückdurchlaß maximal 200 mm	Euro	2.800,00

# Werkstückdurchlaß maximal 300 mm	Euro	5.600,00

(Arbeitshöhe ändert sich hierdurch auf 1050 mm)

Bedingungen:

Die genannten Notierungen gelten für Lieferung ab Werk, einschl. LKW-Verladung, ohne Abladen, Verpackung auf Maschinenbohlen, unversichert, zuzügl. der gesetzl. Mehrwert-

steuer. (Es gelten ausschließlich unsere gültigen Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Bauseitige Leistungen seitens des Kunden:

Abladen der Maschine vom LKW und am Standort aufstellen. Anschluss der Maschine an die Strom- und Druckluftversorgung. Anschluss an die Absauganlage.

Montage / Inbetriebnahme :

Preis nach Aufwand!

Eigentumsvorbehalt:

In Ergänzung unserer umseitigen allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen weisen wir nochmals ausdrücklich darauf hin, dass der Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung unserer Rechnung uneingeschränktes Eigentum der Fa. WEBER ist.

Gewährleistung:

Die Gewährleistungszeit für die von uns gelieferten Produkte beträgt grundsätzlich

ein Jahr. Ausgenommen von dieser Regelung sind Verschleißteile, insbesondere

alle gummierten Teile, wie z.B. Transportband und Kontaktwalzen, alle Druckelemente, die

die Schleifmittel und Werkzeuge in Kontakt mit den zu bearbeitenden Werkstoffen setzen.

Lieferzeit:

ca. 5 Monate nach schriftlichem Auftragseingang und endgültiger technischer bzw. kaufmännischer Klärung.

Zahlung:

1/3	Anzahlung bei Auftragserteilung und Erhalt unserer Auftragsbestätigung,
1/3	zahlbar bei Meldung der Versandbereitschaft,
1/3	zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Meldung der Versandbereitschaft.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

H A N S         W E B E R
Maschinenfabrik GmbH